Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Требование технического задания | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фетальный допплер BabyCare | Общие требования |  | шт |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
|  |  | Сертификат (декларация) Госстандарта России | Наличие |  |  |
|  |  | Мониторинг сердечной деятельности плода | Наличие |  |  |
|  |  | Область применения в медицинской практике | Акушерство и гинекология |  |  |
|  |  | Прослушивание сердцебиения плода, цифровое отображение ЧСС плода на экране допплера, регулируемая громкость звука сердцебиения | Наличие |  |  |
|  |  | Мониторинг | Чувствительность эмбриона от 12 недель беременности |  |  |
|  |  | Диапазон значений ЧСС плода | 50-240 уд/мин |  |  |
|  |  | Точность измерения | +/- 3 уд/мин |  |  |
|  |  | Частота ультразвукового сигнала | 2,0 МГц |  |  |
|  |  | Интенсивность ультразвука | До 94 мВт\см2 |  |  |
|  |  | Выходная мощность ультразвука | До 10мВт |  |  |
|  |  | Точность определения сердечного ритма плода и выведение данных на дисплее | Наличие |  |  |
|  |  | Дисплей | 3-цифровой сегмент Жидкокристаллический (Дисплей ЧСС, Дисплей низкого заряда батареи, Дисплей качества сигнала) |  |  |
|  |  | Индикатор ритма | светодиод |  |  |
|  |  | Превосходная слышимость благодаря отдельному динамику | наличие |  |  |
|  |  | Микрофон в виде колпачка для защиты датчика. | наличие |  |  |
|  |  | Звук | Динамик генерирующий звук сердцебиения плода из сигналов улавливаемых датчиком |  |  |
|  |  | Мощность динамика | 1,0 Вт макс. |  |  |
|  |  | Динамик Загрузка: | 16 Ω |  |  |
|  |  | Источник питания | Батарея 9В |  |  |
|  |  | Вес | Не более 300 г |  |  |
|  |  | Гарантия производителя | 1 год |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание в пост гарантийный период | Наличие |  |  |
|  |  | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |  |
|  |  | Комплектация: | Фетальный допплер, ультразвуковой датчик, гель 60 мл, батарея. |  |  |