| Фетальный монитор (актокардиограф) для одноплодной беременности |
| --- |
| № | Наименование параметра | Наличие функций или величина параметра |
| 1. Предназначение и общая характеристика оборудования |
| 1.1 | Комплект оборудования предназначен для регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода(ов) и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах. |  |
| 1.2 | Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующий Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России, Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.3 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 100-230 V | Наличие |
| 1.4 | Автоматическое самотестирование при каждом включении | Наличие |
| 1.5 | Область применения в медицинской практике: Акушерство. Возрастная категория пациентов: взрослые. | Наличие |
| 1.6 | Возможность создания центральной системы мониторинга (одновременное наблюдение за 8 пациентами) беспроводная (Bluetooth) версия, возможность включения в общебольничную сеть при дополнительном дооснащении. | Наличие |
| 1.7 | Русифицированное программное обеспечение | Наличие |
| 2. Фетальный монитор для одноплодной беременности |
| 2.1 | Автоматическое исключение артефактов и шумов из допплеровского сигнала ЧСС плода | наличие |
| 2.2 | Одновременный автоматический расчет и анализ параметров КТГ плода в режиме реального времени: | наличие |
|  | Базальная частота за последние 10 мин мониторинга | наличие |
|  | Число акцелераций | наличие |
|  | Число децелераций | наличие |
|  | Поздние децелерации | наличие |
|  | Ранние децелерации | наличие |
|  | Вариабельные децелерации | наличие |
|  | Вывод о наличие тахикардии | наличие |
|  | Вывод о наличие брадикардии | наличие |
|  | Число маточных сокращений | наличие |
| 2.3 | Вывод на печать промежуточного отчета о состоянии плода не реже чем каждые 10 минут | наличие |
| 2.4 | Вывод на печать окончательного (финального) отчета о состоянии плода по окончании обследования | наличие |
| 2.5 | Автоматическая регистрация времени проведения сеанса. | наличие |
| 2.6 | Отключение автоматического расчета КТГ | наличие |
| 2.7 | Русифицированный автоматический расчет параметров КТГ | наличие |
| 2.8 | Дисплей | 7-сегментный, не менее 2 каналов (пульс плода, UC) |
| 2.9 | Датчик допплера | наличие |
| 2.10 | TOCO датчик | наличие |
| 2.11 | Маркер событий | наличие |
| 2.12 | Звук | звук с контролем громкости (не менее 8 уровней громкости) |
| 2.13 | Шкала сердцебиений плода: | наличие |
|  | Ширина шкалы сердцебиений плода | не менее 8см. |
|  | Цена деления шкалы сердцебиений плода, уд/мин/см | не более 20уд/мин/см |
|  | Ультразвуковая частота | не более 1,0 МГц |
|  | Ультразвуковая мощность | не менее 10мВт/см2 |
|  | Диапазон измерений | от 50 до 240 уд\мин. |
|  | Точность измерения пульса | не более1 уд\мин при нормальном пульсе |
| 2.14 | Шкала сократительной активности матки: | наличие |
|  | Ширина шкалы сократительной активности матки, см | не менее 4см. |
|  | Цена деления шкалы сократительной активности матки, отн.ед/см | не более 25отн.ед/см |
|  | Диапазон измерений | от 0 до 99 единиц |
|  | Отклонение показателя | от 0 до 0,5 Гц |
| 2.15 | Канал регистрации двигательной активности плода | наличие |
|  | в автоматическом режиме (актограмма) | наличие |
|  | с помощью маркера событий | наличие |
| 2.16 | Сигнал тревоги | верхнее\нижнее значение ЧСС плодов, отсоединение датчиков, отключение электропитания |
| 2.17 | Нестрессовый тест | наличие |
| 2.18 | Скорость печати | 1,2,3 см в мин |
| 2.19 | Период авто печати | 0,10, 20,30,40,50,60мин. |
| 2.20 | Бумага | не менее формата А4 |
| 2.21 | Использование факсовой бумаги, автоматическое нанесение сетки при печати | наличие |
| 2.22 | Детальная аннотация к записям | наличие |
| 2.23 | Энергообеспечение | 100~240В, 50-60Гц |
| 2.24 | Вес | не более 3 кг |
| 2.25 | Создание центральной системы мониторинга (одновременное наблюдение за не менее чем 8 пациентами) беспроводная (Bluetooth) версия | возможность |
| 2.26 | Подключение фетального монитора к персональному компьютеру - программное обеспечение | возможность |
| 2.27 | Условия эксплуатации: |  |
|  | Температура при эксплуатации | от 10 - 40 градусов С |
|  | Влажность при эксплуатации | от 30 до 85 % |
| 2.28 | Интерфейс |  |
|  | Наличие встроенного интерфейса для обновления программного обеспечения. | Наличие |
|  | Подключение к компьютерным сетям через RS 232 интерфейс | Наличие |
| 2.29 | Руссифицированный автоматический расчет параметров КТГ | Наличие |
| 2.30 | Автоматическая регистрация времени проведения сеанса. | Наличие |
| 2.31 | Ультразвуковые и ТОСО датчики водостойкие с межканальной верификацией | Наличие |
| 2.32 | Возможность использования факсовой бумаги, автоматическое нанесение сетки при печати | Наличие |
| 2.33 | Позволяет услышать естественный звук биения сердца плода с большой точностью, что достигается высококачественными датчиками, стойкими к помехам | Наличие |
| 2.34 | Благодаря улучшенным качествам компонентов исключается прерывание сигнала сердечного ритма от пациента даже при его движении | Наличие |
| 2.35 | Определяет и распечатывает данные о движении эмбриона автоматически, анализируя доплеровский сигнал | Наличие |
| 2.36 | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода | Наличие |
| 2.37 | Встроенный держатель датчиков | Наличие |
| 2.38 | Возможность санитарной обработки фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора | Наличие |
| 2.39 | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие |
| 2.40 | Конструкция монитора | Моноблок |
| 2.41 | Условия эксплуатации | 10-40 град, влажность 30-85% |
| 2.42 | Безопасность | Класс 1 (согласно IEC/EN 60601-1), Тип защиты ВF Уровень В (согласно IEC/EN 60601-1-2) |
| 2.43 | Принтер | Встроенный термопринтер |
|  | Метод записи: | Термическая матрица (Thermal Array Type) |
|  | Скорость печати | 1, 2, 3, 12.5см\мин; высокая скорость 50 см\мин |
|  | Разрешение: | 8 (по вертикали)/10(по горизонтали) точек/мм2 |
|  | Размер бумаги | А4 (210 мм) и В5 (152 мм) (на выбор) в рулонах |
|  | Тип бумаги | Специальная или обычная факсовая термобумага |
|  | Нанесение сетки на бумагу при распечатке | Возможность выбора в настройке «Сетка» |
|  | Распечатка выбранных данных с большой скоростью во время отслеживания сохраненных данных | Наличие |
|  | Маркировка интервалов распечатки 1 см/мин | Распечатка данных 1 минуты в 1 см |
|  | Вывод на печать: |  |
|  | Базальная частота за последние 10 мин мониторинга | Наличие |
|  | Число акцелераций | Наличие |
|  | Число децелераций | Наличие |
|  | Поздние децелерации | Наличие |
|  | Ранние децелерации | Наличие |
|  | Вариабельные децелерации | Наличие |
|  | Вывод о наличие тахикардии | Наличие |
|  | Вывод о наличие брадикардии | Наличие |
|  | Высокие эпизоды вариабельности | Наличие |
|  | Низкие эпизоды вариабельности | Наличие |
|  | STV (ВКИ, вариабельность коротких интервалов) | Наличие |
|  | Заключение о соответствии КТГ по критериям Доуза-Редмана | Наличие |
|  | Вывод на печать промежуточного отчета о состоянии плода каждые 10 минут | Наличие |
|  | Вывод на печать окончательного (финального) отчета о состоянии плода по окончании обследования | Наличие |
| 2.44 | Комплектация: |  |
|  | Монитор фетальный (моноблок) | 1 шт. |
|  | Встроенный термопринтер | наличие |
|  | Датчик доплера US для монитора (1шт.) | наличие |
|  | Датчик TOCO для монитора (1 шт.) | наличие |
|  | Бумага для устройства регистрации данных (по 2 шт.) | наличие |
|  | Маркер событий (1 шт.) | наличие |
|  | Гель для УЗ исследований 250 мл (1шт.) | наличие |
|  | Ремень для датчика (3 шт./упак) | наличие |
|  | Кабель блока питания (1шт.) | наличие |
|  | Блок питания для монитора (1 шт.) | наличие |
|  | Руководство по эксплуатации (1 шт.) | наличие |
| 3. Дополнительные условия |
| 3.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 3.2 | Гарантийное обслуживание в течение 24 месяцев | Наличие |