### Сжигатель игл - деструктор шприцев с гильотиной для отреза канюли

Производитель: Nulife DOTS (Индия)

Описание прибора:

Технические характеристики деструктора:

- Размеры деструктора игл: 165 мм x 115 мм x 120 мм

- Вес деструктора игл: 1,7 кг.

- Эл.питание деструктора: 230 вольт, ± 10% 50 Гц, однофазный

- Защита деструктора: 2 амперные ¾ дюйма стеклянные предохранители

Комплектация деструктора игл:

- Сжигатель игл - деструктор шприцев с гильотиной для отреза канюли (или без гильотины)— 1 шт.

- Запасной нож для срезания канюли шприца — 1 шт.

- Паспорт и инструкция по применению — 1шт.

При использовании данного деструктора, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Перед подсоединением деструктора, проверьте на индикаторе, совпадает ли напряжение деструктора с напряжением приборов на вашем рабочем месте.

- Никогда не опускайте провод и штепсель деструктора в воду.

- Отключайте деструктор, если он не используется, а так же перед очисткой.

- Выключайте деструктор перед изъятием накопительного подноса.

- Чистить деструктор сверху, протирая его только мягкой сухой тряпкой. После изъятия накопительного подноса, он должен быть очищен с дезинфекцией.

- Если для деструктора требуется удлинитель, то следует использовать шнур для тока в 5А. Шнур, маркированный меньшими амперами, может сгореть.

- Разместите деструктор так, чтобы провод не мешал работе.

- Деструктор предназначен только для сжигания игл от 19g до 31g, с последующим срезанием канюли шприца. Данный деструктор для уничтожения других металлических предметов не предназначен. Не пробуйте уничтожать стеклянные и металлические шприцы: это может привести к серьёзной поломке лезвия деструктора.

- Не используйте деструктор при наличии летучих газов и других летучих субстанций.

- Не вставляйте палец в деструктор.

- Для лучшей защиты используйте плавкий предохранитель, соответствующий номиналу предохранителя деструктора.

- Не ломайте иглу резаком.

- Иглы тоньше, чем 19g сжигайте в другой машине.

- Сжигайте максимум 2 иглы в минуту.